La Fresa Inteligente

A la que usted y sus pacientes apreciaran.

SMARTBURS( II

INSTRUMENTOS CONSERVADORES PARA LA REMOCION DE CARIES

PARA EL TRATAMIENTO ODONTOLOGICO DE LESIONES PROFUNDAS

¿ Porque escoger SMARTBURS( II en lugar de instrumentos rotatorios cortantes convencionales en lesiones profundas?

El tratamiento odontológico de lesiones profundas requiere de la preservación de la estructura dentinaria sana que yace sobre la cámara pulpar, con el fin de evitar la exposición de la pulpa.  SMARTBURS( II son los únicos instrumentos rotatorios cortantes que pueden discernir de forma única entre las zonas cariosas y sanas de la dentina.  Esto a diferencia de la  acción cortante y sin distinción de las fresas convencionales de carburo, cerámica e instrumentos de diamante que presentan problemas en lesiones profundas.

| Problema | Solución |
| --- | --- |

“Los Instrumentos SMARTBURS( II son esenciales al remover caries en lesiones profundas ya que preservan la dentina sana. Esto reduce la sensibilidad post-operatoria y evita procedimientos endodónticos innecesarios.” – Howard S. Glazer, DDS

Remoción de Lesiones Cariosas Profundas

¿Qué camino escogería usted?

1

Remoción de Caries Profunda Con …   Remoción de Caries Profunda Con…

“Smartburs( II provee un punto final conservador durante la excavación de la dentina infectada por caries. De esta manera se preserva la dentina de protección encontrada bajo la zona afectada por caries. Smartburs( II relies en la dureza dentinaria para proveer un punto final científicamente probado, sin pigmentación, que puede ser variable o ausente, y no un indicador de dentina cariosa remanente.”

- - Daniel W. Boston DMD, Associate Dean for Clinical Comprehensive Care,

Temple University Kornberg School of Dentistry

SMART BURS( II

INSTRUMENTOS CONSERVADORES PARA LA REMOCIÓN DE CARIES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE USO

Antes de Usar los Instrumentos SS White Smartburs( II

Recuerde por favor que los Instrumentos SS White Smartburs( II están especialmente diseñados para remover únicamente material cariogénico después de que usted a creado un acceso utilizando otro instrumento.

Los Instrumentos patentados( SS White Smartburs( II están diseñados para no cortar ni remover esmalte, resina, amalgama o dentina sana. El instrumento se opaca al entrar en contacto con estas superficies más duras. Como resultado se encuentra diseñado para conservar la estructura del diente sana, y proteger contra exposiciones pulpares no intencionadas.

Pasos Importantes al Utilizar los Instrumentos Smartburs( II

1) Crear un acceso directo hacia la caries utilizando fresas de carburo apropiadas; entonces cambie a un Instrumento SS White Smartburs( II para la excavación de dentina cariosa. Dependiendo de la Clase de la cavidad presentada, el acceso al esmalte puede ser llevado a cabo una fresa SS White Fissurotomy(, sistemas de aire abrasivo, o en su defecto otras fresas de carburo de distintas formas que sean apropiadas para la localización y la forma de la lesión cariosa.

2) Utilice su Instrumento SS White Smartburs( II con su pieza de mano existente de baja velocidad. Utilice su pieza de mano de baja velocidad a 5,000 a 10,000 RPM para la remoción de dentina cariada. Nota: Utilizar los Instrumentos Smartburs( II en el rango más bajo (5,000) ayudará a prolongar el tiempo de vida del instrumento.

3) Comience con la remoción de caries con un movimiento circular de pincelada. Comience en el centro y en la parte superior de la lesión cariosa, y dirigiéndose a la periferia. Vuelva hacia el centro y proceda hacia abajo dentro de la caries después de que las capas superiores hayan sido removidas, teniendo cuidado en reducir el contacto con las paredes axiales.

4) En el momento en que los Instrumentos SS White Smartburs( II hacen contacto con dentina sana, sentirá usted al tacto una vibración, ya que el instrumento no será capaz de cortar tejido sano. Nota: El contacto prolongado con el esmalte o con alguna restauración contribuirá rápidamente a la degradación de la punta de trabajo de los Instrumentos SS White Smartburs( II.

5) Después del contacto repetido con el tejido sano, los bordes cortantes de polímero de los Instrumentos SS White Smartburs( II comenzarán a deformarse. Pudiendo usted percibir una suavidad de superficie al tacto cuando el instrumento se ha gastado.

6) Verifique la remoción de caries con un explorador y/o tinción de caries*. Si es necesario, utilice un Instrumento SS White Smartburs( II nuevo para remover cualquier remanente de caries y verifique nuevamente que la caries haya sido removida.

7) Cuando la caries haya sido completamente removida, obture la cavidad con el material restaurativo de su elección. Deseche el Instrumento SS White Smartburs( II usado.

Evaluación de la Remoción de Caries

La pigmentación natural de la dentina que debido a  una lesión cariosa (café o negro) podría ser dentina afectada por caries o posiblemente dentina sana que no requiere ser removida. El uso del explorador sobre la dentina es generalmente un método aceptado para la verificación de remoción de caries.

* Las tinciones de caries pueden ser útiles al evaluar la remoción de dentina cariosa. En general, la dentina con tinción rojo brillante es un tejido altamente reblandecido e infectado, e indicado para ser removido. La dentina que presenta una tinción rosa claro pudiera tratarse de un tejido sano o posiblemente afectado y deberá ser inspeccionado con un explorador para evaluar la necesidad de ser removido.

Al trabajar en lesiones cariosas profundas, en ocasiones resulta difícil poder detectar la cantidad de dentina sana remanente que se encuentra adyacente a la pulpa y el riesgo de exposición pulpar se convierte en una preocupación. Los instrumentos SS White Smartburs( II pueden ayudarlo a proteger el diente de una exposición pulpar no intencional.

Las fresas convencionales de carburo o diamante pueden:

- Riesgo de ocasionar una injuria a la dentina sana

- Riesgo de ocasionar una exposición pulpar

- Traumatizar los túbulos dentinarios produciendo sensibilidad post-operatoria

Los instrumentos SS White Smartburs( II están diseñados para:

- Conservar dentina sana

- Proteger contra la exposición pulpar

- Reducir la sensibilidad post-operatoria

Artículo# 64707

SS WHITE(

800-535-2877 / Fax 732-905-0987

1145 Towbin Avenue Lakewood, New Jersey 08701

www.sswhiteburs.com

La razón por la que usted y sus pacientes

apreciarán los Instrumentos para la remoción

de caries SMARTBURS( II:

- Ofrecer a sus pacientes una opción de tratamiento conservadora

- Maximizar el confort de sus pacientes durante y después del tratamiento

- Incrementar la satisfacción del paciente con el resultado del tratamiento

- Mejores resultados de tratamiento fomentando mayor numero de pacientes referidos

Información del Producto

Los Instrumentos SMARTBURS( II están diseñados para ser usados con pieza de mano de baja  velocidad a un estándar de 5,000 a 10,000 rpm, y con un mayor margen de tiempo de servicio al utilizarse a velocidades en el valor más bajo de este rango.

Los Instrumentos SMARTBURS( II están disponibles como fresas de bola en tamaño #4, #6 y #8 para contra ángulo, y se encuentran empacados en paquetes individuales de 10, además de un paquete combinado de 25 instrumentos (5 del #4; 10 del #6 y 10 del #8).

Los Instrumentos SMARTBURS( II pueden ser ordenados al utilizar los siguientes números de orden:

| Tamaño de Instrumento SMARTBURS( II | Numero de Orden |
| --- | --- |
| RA #4 (Paquete de 10) | #52000 |  |
| RA #6 (Paquete de 10) | #52001 |  |
| RA #8 (Paquete de 10) | #52002 |  |
| SMARTBURS( II Combo (Paquete de 25) (5 RA del #4; 10 RA del #6, y 10 RA del #8) | #52003 |  |

SMARTBURS( II: la siguiente generación de Instrumentos SMARTBURS(.

Los Instrumentos SMARTBURS( II son un medio efectivo en la remoción de caries para odontólogos que desean:

- Conservar dentina sana

- Proteger la pulpa de exposición(

- Evitar procedimientos endodónticos innecesarios(

- Reducir la sensibilidad post-operatoria

SMARTBURS( II es un instrumento único que juega un papel significativo en lo que yo describo como “ terapia de caries auto-limitante”

Prof. Karl-Heinz Kunzelmann

1 Bajo uso normal y en acuerdo con instrucciones donde existe una zona dentinaria sana.

2 U.S. Numero de Patente 6, 106, 291 y 6, 347, 941

# Text boxes

Riesgo de Exposición Pulpar   Los instrumentos rotatorios  cortantes convencionales remueven toda la estructura dentaria en su camino, incrementando el riesgo de exposición pulpar, lo que potencialmente conlleva a procedimientos restaurativos más extensos de lo que se planeo originalmente.

LOS INSTRUMENTOS SMARTBURS( II Conservan la dentina remanente sana para evitar el tratamiento endodóntico no planeado.

Sensibilidad Post-Operatoria  La topografía dispareja  mostrada por las lesiones cariosas puede ocasionar que los túbulos dentinarios sanos puedan ser afectados por la acción de los instrumentos rotatorios cortantes convencionales;  los túbulos dentinarios abiertos pueden contribuir a el desarrollo de sensibilidad post-operatoria, y permanecer por varias horas o días.

LOS INSTRUMENTOS SMARTBURS( II No traumatizan los túbulos dentinarios sanos, reduciendo la sensibilidad post-operatoria.

Pacientes que no Toleran Anestesia Local                  Algunos pacientes se rehúsan, o no toleran médicamente el uso de anestesia local; la remoción de caries es dolorosa, y algunos pacientes retrasan o eviten el tratamiento de caries.

LOS INSTRUMENTOS SMARTBURS( II No causan daño a los túbulos dentinarios sanos, de esta forma los pacientes experimentan el procedimiento de remoción de caries de manera confortable sin anestesia.

Cree un Acceso hacia la Caries

Utilice las fresas de carburo apropiadas para crear el acceso hacia la caries.

Fresas Convencionales de bola #4,6 y 8

2

SMARTBURS( II # 4, 6 y 8

2

3

Las fresas convencionales remueven la dentina cariosa y la capa de dentina sana que yace sobre la pulpa.

SMARTBURS( II removerán selectivamente la dentina cariosa sin dañar la capa dentinaria sana que yace sobre la pulpa.

3

Dentina sana remanente aperturada

Dentina sana remanente preservada

4

4

Exposición pulpar sin intención

5

Dentina sana preservada . Verificación de ausencia de caries con el explorador.

Nota: Cualquier residuo dentinario que permanezca ligeramente  pigmentado por una tinción de caries, deberá ser evaluado con un explorador para determinar si necesita ser removido.

5

Los Instrumentos SMARTBURS( II desechables patentados2, rediseñados y construidos médicamente de un polímero reforzado co una cama de vidrio.

LLa misión inherente de los Instrumentos SMARTBURS( II es “no dañar” la dentina sana.

Los Instrumentos SMARTBURS( II son más duros que la dentina infectada y más suaves que la dentina sana para permitir la remoción de dentina cariosa sin dañar las zonas dentinarias sanas.

Los Instrumentos SMARTBURS( II y sus hojas cortantes de polímero se encuentran diseñadas con precisión para deformarse mientras encuentran dentina sana y de mayor dureza.